## Slide 1: Bab 1: Reka Bentuk dan Penghasilan Projek
WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY

## Slide 2: 1.1 Faktor Reka Bentuk
1) Fungsi
2) Rupa Bentuk
3) Kesesuaian Bahan
4) Kaedah Pembinaan
5) Ketahanan
6) Kos
7) Kemasan
8) Keselamatan
9) Nilai Komersial

## Slide 3: 1) Fungsi
Produk yang dihasilkan mestilah memenuhi fungsi yang dihasratkan
Dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.

## Slide 4: 2 ) Rupa Bentuk
dapat menarik perhatian pengguna dr segi bentuk, warna, dan rekaan.
dapat menjamin keselesaan dan kesesuaian penggunaannya.
3) Kesesuaian Bahan
Pemilihan bahan mestilah sesuai, mudah diperoleh, praktikal, tepat dan tidak melebihi kos yang diperuntukkan.

## Slide 5: 4) Kaedah Pembinaan
Dapat menyelesaikan masalah serta tidak melibatkan proses pembinaan yang rumit.
5) Ketahanan
seharusnya menepati tujuan atau fungsi reka bentuk itu dibuat
Pengguna yakin akan kekukuhan binaan ketika menggunakan produk tersebut.

## Slide 6: 7) Keselamatan
Produk yang dihasilkan selamat digunakan,mesra pengguna dan mesra alam.
Selamat dan tidak mendatangkan mudarat kepada pengguna.

## Slide 7
Keluli lembut
sejenis bahan logam ferus yang dibuat daripada campuran besi dan karbon,
mudah dibentuk dan dipotong.
terdapat dalam pelbagai bentuk serta ketebalan seperti bentuk kepingan, dawai, batang dan bentuk L.
untuk membuat skru, paku, jeriji pintu, tiang bangunan dan pelbagai binaan lain.
Kekuatan | Kelemahan
Dapat dipateri dengan menggunakan pemateri logam | Mudah berkarat jika tidak disapu dengan cat licau

## Slide 8
PVC (polyvinyl chloride)
diperoleh dalam bentuk paip.
sejenis bahan yang ringan, tahan karat dan mudah dikendalikan
Saiz = berdiameter13 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm, 38 mm dan 50 mm dengan pelbagai ketebalan.
disambungkan dengan menggunakan simen pelarut atau glu PVC,

## Slide 9
Kekuatan | Kelemahan
Tidak berkarat Ringan dan mudah dikendalikan Mudah disambungkan dengan menggunakan soket dan simen pelarut | Tidak tahan kepanasan
PVC (polyvinyl chloride)

## Slide 11: 1.2.2 Pengikat
sejenis bahan pengikat yang digunakan untuk mencantumkan dua atau Iebih kepingan logam pada rangka projek secara kekal.
diperbuat daripada bahan logam yang lembut seperti aluminium atau loyang.
Saiz ribet ditentukan oleh panjang dan garis pusat batangnya.
Ribet digunakan bersama riveter.
Ribet

## Slide 13
Glu Panas
ialah bahan pengikat yang digunakan untuk mencantumkan kayu, papan lapis atau perspek.
dalam bentuk batang dan mempunyai beberapa saiz,
digunakan bersama hot glue gun.
Hot glue gun menggunakan bekalan arus elektrik untuk mencairkan batang glu panas.

## Slide 14
Gunakan bahagian belakang mata pisau pemotong untuk menggarit kertas pelapik perspek. Tekan perlahan-lahan.
Putuskan bahagian perspek yang dipotong dengan menekan perspek pada tepi meja atau dengan beralaskan kayu

## Slide 16
untuk merivet kepingan logam atau mencantumkan kepingan logam pada rangka atau pemidang projek yang dibuat daripada keluli lembut.
digunakan bersama rivet
Muncungnya dapat ditukar untuk disesuaikan dengan saiz rivet yang digunakan.
4. Riveter

## Slide 17
Langkah langkah menggunakan riveter,
(a) Tandakan pusat lubang pada logam yang hendak digerudi dengan menggunakan penebuk pusat,
(b) Gunakan mata gerudi yang bersaiz sama dengan garis pusat batang rivet.
(c) Tekan hujung riveter untuk merapatkan cantuman
(d) Tekan terus hulu riveter sehingga dawai rivet terputus.

## Slide 18
5. Hot Glu Gun
Untuk mencairkan batang glu panas semasa kerja mengglu projek.

## Slide 19
(a) Panaskan glu panas dengan menggunakan hot glue gun selama kira-kira lima minit sehingga cair
(b) Pastikan bahan projek yang hendak dicantumkan telah disediakan,
(c) Tekan tuas penekan pada hot glue gun untuk mengeluarkan glu panas yang telah cair.
(d) Gunakan muncung hot glue gun untuk proses mengglu.
(e) Rapatkan bahagian cantuman sehingga glu panas menjadi sejuk.
Langkah menggunakan hot glue gun.

## Slide 20
Digunakan untuk melekat kepingan papan lapis, MDF dan mounting board
6. Stapler Gun

## Slide 21: 1.3.2 Mesin
ialah mesin mudah alih yang digunakan untuk memotong lurus dan lengkuk pada papan lapis serta MDF
Mata pemotong gergaji jig perlu digantikan ikut ketebalan papan.
Mata gergaji kasar sesuai untuk memotong papan yang lebih tebal dan mata gergaji halus digunakan untuk memotong papan yang lebih nipis.
Mesin Gergaji Jig

## Slide 22
http://www.epinions.com/hmgd-Shop_Tools-All-Jig_Saw

## Slide 23
Bahagian | Kegunaan
Suis | Menghidupkan motor semasa kerja menggergaji dijalankan
Pemegang (hulu) | Menetapkan pegangan semasa proses menggergaji
Pemandu | Sebagai panduan mengikut garisan pemotongan semasa menggergaji
Tapak | Menetapkan gergaji pada benda kerja yang dipotong
Kabel | Menyambungkan bekalan elektrik
Pelindung mata pemotong | Melindung mata pemotong

## Slide 24
digunakan untuk memasang skru benam sendiri
Juga untuk menggerudi lubang dengan memasangkan mata gerudi pada rahangnya.
Mesin ini dipasang dengan mata pemutar skru mengikut kepala skru.
Cordless Screwdriver

## Slide 26
Bahagian utama | Fungsi
Hulu | Memegang mesin semasa kerja menskru
Suis | Menghidupkan motor dan melaras kelajuan pusingan bindu (kelajuan rendah atau kelajuan tinggi)
Pelaras arah pusingan bindu | Melaraskan pusingan bindu mesin sama ada untuk membuka atau mengetatkan skru
Bindu dan rahang bindu | Memegang mata pemutar skru atau mata gerudi
Bateri | Membekalkan arus elektrik kepada mesin
Pengecas bateri | Mengecas bateri mesin
Pengunci bindu | Mengetatkan cengkaman pada rahang bindu

## Slide 27
Mesin pelelas mudah alih (Sander)

## Slide 28
2 jenis – belt sander, disc sander.
untuk kerja kemasan.
berfungsi untuk meratakan dan melicinkan permukaan kayu serta membuang bahagian karat pada keluli sebelum proses kemasan dijalankan
Kertas las yang sesuai grednya dipasangkan pada penyepit sander
Kertas las jenis halus digunakan untuk melicinkan permukaan projek.
Kertas las khas digunakan untuk membuang karat pada keluli lembut.
Kertas las gred kasar digunakan untuk melelas.
Mesin pelelas mudah alih (Sander)

## Slide 29
Bahagian Utama | Fungsi
Hulu/Pemegang | Memegang mesin semasa kerja meratakan atau melicinkan projek
Suis | Menghidupkan motor mesin
Pengunci Suis | Menghidupkan suis semasa kerja meratakan atau melicinkan projek
Kabel | Menyalurkan bekalan elektrik kepada mesin
Tapak | Bahagian yang akan dipasangkan kertas las
Penyepit | Menyepit kertas las pada tapak

## Slide 30: 1.4 Proses Reka Bentuk
1.4.1 Lukisan Projek
Membuat lakaran projek
Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai
1.4.2 Pembinaan Projek
Proses mengukur
Proses menanda
Proses memotong
Proses membentuk dan mencantum

## Slide 31: Membuat lakaran reka bentuk
Bentuk lakaran dua dimensi (2D), tiga dimensi (3D), perspektif
Lakaran 2D –unjuran ortografik
Lakaran 3D – lakaran oblik atau isometrik.
Kertas lukisan dan kertas grid, pensel HB

## Slide 32: Menilai dan Memilih lakaran yang paling sesuai
Perbincangan kumpulan tentang bahan, kos, alatan dll.
Perlu ada dimensi yang lengkap

## Slide 33: 1.4.2 Pembinaan Projek
Berpandukan kertas projek
Alatan tangan=pembaris keluli, pita pengukur, sesiku L
Proses Mengukur

## Slide 34
Bahagian yang hendak dipotong, digerudi, membuat tanggam
Alatan tangan=pensel, sesiku L, pisau penanda, tolok penanda, penggarit dan penebuk pusat.
Proses menanda

## Slide 35
Alatan tangan=pisau pemotong perspek, gergaji tangan, gergaji puting, gergaji besi.
Proses memotong

## Slide 36: Proses membuat dan mencantum
Kerja-kerja membuat tanggam, mengglu,memaku,memasang skru, merivet dan merekat.
Membuat tanggam
Membuat cantuman untuk menghasilkan
struktur produk. Tanggam temu, tanggam
parit terus, tanggam lekap, tanggam berpenetap, tanggam rencong. Tolong lukiskan?
Senaraikan jenis-jenis cantuman kepingan logam nipis. (m/s 15,16)

## Slide 37
(B) Mengglu
Mencantumkan bhg projek spt kayu, MDF, perspek dan mounting board
Glu panas, glu sentuh
(C) Memaku
Paku kepala rata dan paku panel
Memaku serong memberikan cengkaman yang lebih kuat.

## Slide 38
(D) Memasang skru
Skru benam sendiri untuk mencantumkan logam seperti keluli lembut dan aluminium.
Cordless screwdriver.
(E) Merivet
Mencantumkan bahan berasaskan kepingan logam dan keluli lembut.
Rivet digunakan bersama riveter.

## Slide 39
(F) Merekat
Mencantumkan bahan projek berasaskan papan lapis. MDF dan mounting board pada rangka atau pemidang projek.
Menggunakan stapler gun.

## Slide 40: Bahan Pemasangan
Seperti engsel, breket dan penyangkut
Engsel
Memasang bahagian pintu atau penutup projek.
Guna rivet dan skru benam sendiri

## Slide 41
(2) Breket
Memasang tetingkat atau para pada bahagian projek untuk menguatkan sambungan pada pepenjuru projek

## Slide 42
(3) Penyangkut
Menggantung projek pada dinding

## Slide 43: 1.4.3 Kemasan
Proses terakhir dalam penghasilan sesuatu projek
Projek
  Cantik
  Selamat digunakan
  Lebih tahan lama
  Mudah dibersihkan

## Slide 44: Bahan dan alat kemasan
Kertas Las
Membersihkan, melicinkan dan menghilangkan tanda atau kesan calar pada permukaan kayu
Kertas las jenis kaca dan kertas las garnet == kayu
Kertas las wet dan dry (silicon carbide paper) == logam dan plastik
Kain las emery == permukaan logam

## Slide 45
Gred | Jenis | Kegunaan
00, 0,1 | -Paling halus -Halus | Menghasilkan permukaan kayu yang halus
1 ½,2 | -sederhana kasar | Digunakan sebelum kertas las gred halus
2 ½,3 | -kasar -paling kasar | Membersihkan permukaan kayu kasar seperti mengeluarkan permukaan bercat

## Slide 46
Gosok ikut ira kayu
http://www.pt.uaair.co.id/waterproff.htm

## Slide 48
(B) Tepung penyumbat
Menutup dan penyumbat liang pada ira kayu
Guna penyumbat sedia bancuh atau tepung dibancuh dengan air atau pewarna kayu
Guna pengikis atau kain

## Slide 50
(c) Berus Cat
Menyapu cat licau
(D) Berus Syelek
Menyapu syelek, lekar, varnis dan tona kayu

## Slide 51
(E) Pengikis
Menyumbat bancuhan tepung penyumbat
Mengikis lapisan karat pada keluli @ logam

## Slide 52
Jenis Kemasan | Bahan pelarut | Bahan yg sesuai digunakan
Cat licau, cat sembur | Turpentin | Kayu,logam,plastik
Syelek | Spirit metil | Kayu
Varnis | Thinner | Kayu
Tona Kayu (timber tone) | Turpentin | Kayu
Semburan lekar jernih (clear lacquer spray) | Thinner | Kayu Logam
Pelekat |  | Kayu,plastik,logam

## Slide 53
Pilih pasangan kemasan dan pelarut yang betul.
I Syelek – spirit metil
II Lekar –Sprit mentil
III Cat – Turpentin
IV Varnis – Turpentin
A. I dan II C. I dan III
B. II dan III D. III dan IV

## Slide 54: 1.5 Reka Bentuk Projek
1.5.1 Pernyataan Masalah atau keperluan
Mengenal pasti masalah atau keperluan
Mengumpul maklumat dan data
Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam lakaran bebas.

## Slide 56: 1.5.2 Perancangan, Pembinaan dan Pengubahsuaian Projek
Perancangan
-Jenis dan kualiti bahan yang akan digunakan
-Mengenal pasti dan menyenaraikan alatan tangan dan mesin yang hendak digunakan
-mengenal pasti teknik dan kaedah pembinaan yang sesuai dengan bahan yang digunakan
-mengenal pasti kemasan yang sesuai dengan bahan dan projek

## Slide 57
Menyediakan Jadual Kerja
-kerja lebih terancang
-kerja dapat diselesaikan ikut jadual/masa
Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih.
Menguji dan menilai projek
Mengubah suai projek

## Slide 58: 1.5.3 Pendokumentasian
Mengumpul dan merekod maklumat projek
-kumpul, susun dan failkan semua maklumat dan perancangan projek
Tema, pernyataan masalah, lakaran bebas-pelbagai alternatif, lakaran yang dipilih, senarai bahan dan alatan tangan, bahan kemasan, jadual kerja, menguji dan menilai, mengubah suai projek, pengiraan kos.

## Slide 59
Mengira kos pengeluaran
Kos pengeluaran =jumlah wang yg dibelanjakan untuk menghasilkan sesuatu projek
Kos bahan =perbelanjaan untuk membeli bahan mentah
Kos upah =kos bayaran tenaga kerja untuk menyiapkan kerja
Kos overhed =bayaran bil elektrik, gas, air, pengangkutan dan bil telefon.
Kos pengeluaran =kos bahan + Kos upah + kos overhed

## Slide 60
Membuat persembahan Projek
- penerangan tentang projek seperti fungsi, jenis bahan,kos, keistimewaan, buku folio.

## Slide 61
Jadual di atas menunjukkan kos untuk membuat satu unit rak pisau. Hitungkan kos pengeluaran bagi 4 unit rak pisau yang sama
RM 7.80
RM 8.70
RM 31.20
RM 34.20
Butiran | Jumlah (RM)
Kos Bahan | 4.80
Kos upah | 2.60
Kos Overhed | 0.40